Технические Характеристики

Изготовитель: ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» г. Омск

Счетчик предназначен для измерения израсходованного объема различных видов углеводородного газа (природного или сжиженного) применяется для коммунально-бытовых нужд. Основная нагрузка: 4-х конфорочные газовые плиты с духовкой.

Счетчик газа СГ-1 эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 при температуре 25 °С.

Основные технические данные и характеристики счетчиков газа СГ-1

1. Диаметр условного прохода корпуса счетчика 15 мм.

2. Для подключения счетчика к газопроводу на корпусе имеется резьба G 1/2 — В по ГОСТ 6357-81.

3. Диапазоны измерения расхода газа:

сжиженный газ:

от Qmin = 0,03 м2/ч до Qmax = 1,2 м2/ч;

природный газ:

от Qmin = 0,045 м2/ч до Qmax = 1,2 м2/ч.

4. Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика не должны превышать:

3% в диапазоне расходов от Qmin до 0,2Qmax;

2% в диапазоне расходов от 0,2Qmax до Qmax.

5. Измеряемая среда:

природный газ по ГОСТ 5542-87;

газовая фаза сжиженного газа углеводородного газа по ГОСТ 20448-90.

6. Параметры измеряемой среды: — давление не более 3,0 кПа.

7. Счетчик имеет шестиразрядное отсчетное устройство.

8. Цена деления отсчетного устройства 0,01 м2. Маркировка счетчика указывает цену деления отсчетного устройства в виде запятой на табло.

9. Питание счетчика осуществляется от батареи обеспечивающей работу в течение меж поверочного срока.

10. Наработка на отказ счетчика с учетом технического обслуживания не менее 40000 ч.

11. Срок службы счетчика 12 лет.

12. Масса счетчика газа СГ-1 серии 04, не более 0,8 кг.

13. Габаритные размеры счетчика газа СГ-1 серии 04, мм, не более 105x77x76.

14. Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:

а) содержание драгоценных материалов, г:

золото — 0,01852952,

серебро — 0,14683670,

палладий — 0,18402630.

б) содержание цветных металлов и их сплавов, кг:

алюминий и его сплавы — 0,1,

цинк и его сплавы — 0,45

15. Основные преимущества

-отсутствие подвижных деталей;

-частотный способ измерения;

-высокая точность;

-работоспособность при высоких давлениях (до 25 кгс./кв. см. ) и температурах среды до +400 0С;

-высокое быстродействие

Счетчик устанавливается на специальную платформу (тройник), что значительно расширяет эксплутационные свойства, обеспечивая:

-опрессовку газовых сетей без постановки счетчика (вместо счетчика устанавливается заглушка);

-подачу газа потребителю без счетчика;

-оперативную замену счетчика для проверки или ремонта.